Eingangsteil RS9044 Erricson:

# Beide RX Filter wurden oben aufgesägt und an jedem Helixkreis zusätzlich

1/8 Windung angelötet.

Nach dem anlöten wird das Filter wieder verlötet und vermessen.

Die Abgleichschrauben sind weiterhin verwendbar!

1.) Messung mit Rauschmessplatz HP8970B:

Ergebniss: 	optimierte Filter + MGF1601

Rauschzahl: 2,5dB /  Gain: 14,9dB

2.) Messung mit Network Analyzer HP 8719D:

Ergebniss:	S11 (Anpassung des Eingangs) : -21dB

S21 (Transmission) : +14,3dB

Berechnung der Gesamtrauschzahl (Mischer etc.) ca. 4dB

3.) Gesamtansicht des geöffneten Helixfilters:

Bild 3.1: untere Seite

Bild 3.2: obere Seite

# Text boxes

Ausgang

Eingang