Gebruiksaanwijzing

P1030

70cm

Portofoon

Toetsen overzicht:

Hoofdfuncties:

Toetsen:				Functie:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 		Kanaal, frequentie of getal ingeven

*				Scannen

#				Reverse shift

TS	(A)			Activeer toon squelch (DTSS / 5-toon)

C	(B)			Ga naar aanroep kanaal

M/V	(C)			Schakel tussen VFO en geheugen

F	(D)			Kies tweede funktie van volgende toets

Tweede functie:

Toetsen:				Functie:

1				Zendvermogen instellen

2				Squelch nivo instellen

4				Naar MENU

5				Naar status menu

*				Geheugen kanaal niet mee scannen

#				Shift + / - / uit

TS	(A)			Toon-squelch code instellen

C	(B)			Wis aanroep kanaal

M/V	(C)			Wis geheugen kanaal

Bij het aanzetten van de portofoon wordt op het display het kanaal of frequentie waarop de porto ingesteld staat weergegeven.

Om de tweede functie van een toets te activeren drukt men op de ‘D’ toets. Nu verschijnt er een ‘F’ op het display. Nu wordt de tweede functie van de eerst volgende ingedrukte toets geactiveerd. Om weer terug te gaan naar de ruststand dient men nogmaals op ‘D’ te drukken.

1 Frequentie kiezen

De porto kent drie frequentie modi, m.b.v. de C knop kan gekozen worden tussen VCO en Memory. De derde mode is het oproepkanaal, deze is aan of uit te zetten met de B toets.

- VCO mode

In de VCO mode kunnen alle willekeurige frequenties, met een 12.5kHz  kanaal-afstand ingetoetst worden met de cijfer toetsen. De porto rond dan  de frequentie af op een geldige waarde. Wil men 435.012.500 kiezen, dient men ‘501’ in te toetsen:

Voor het stap-voor-stap doorlopen van de frequenties kunnen ook de up- en down toetsen gebruikt worden.

- Memory mode

Vanuit de VCO mode kunnen maximaal 100 voorkeur-frequenties opgeslagen worden in het geheugen (5). M.b.v de memory mode kunnen deze voorkeur-frequenties gekozen worden. De kanalen kunnen gekozen worden met de up- en down toetsen en het toetsenbord. Als aan het ingetoetste kanaal geen frequentie toegekend is, geeft de transceiver een fout-piep en negeert het ingegeven nummer.

- Aanroep kanaal mode

Als aan het aanroep-kanaal een bepaalde frequentie toegekend is (6), kan hiermee snel naar deze frequentie geschakeld worden. Het voordeel hiervan is dat deze frequentie met een druk op de ‘B‘ knop gekozen kan worden.

2 Toon squelch

Soms heeft het tegenstation een toon-code nodig voordat de squelch geopend wordt. De porto is alleen in staat 5-TVO te verzenden.

Activeren:

De toonsquelch kan geactiveerd worden met de A toets, in dit geval wordt het ENC symbool in het display zichtbaar. De transceiver zendt aan het begin van elke doorgang de ingestelde code mee.

Instellen:

Deze code kan als volgt ingesteld worden:

Display:

- Druk op ‘D’								(  F                     )

- Druk op ‘A’								(TS:                   )

De getallen van de code kunnen ingetoets wordt met de cijfertoetsen. De cursor moet verschoven worden d.m.v. de up- en down toetsen. Gebruik ‘*’ voor het wissen van een cijfer.

3  Opslaan van voorkeur frequenties

Er kunnen 100 voorkeur kanalen voorgeprogrammeerd worden. Het opslaan van een kanaal gaat als volgt:

Display:

- Ga naar de VCO stand (knop 'C').					(43*.***            )

- Kies de betreffende frequentie en stel

eventueel SHIFT in.

- Druk op 'D'.								(  F                     )

- Druk op 'C'. 								(**                     )

- Kies een nummer met draaiknop of toetsen.

Als er een horizontaal streepje boven het nummer

staat, is dit nummer al toegekend aan een andere

frequentie, deze wordt dan vervangen.

- Druk op 'D'

4  Opslaan van de aanroepfrequentie

Het kan makkelijk zijn de meest gebruikte frequentie met een druk op de 'B' knop te voorschijn te kunnen halen. Deze frequentie moet dan als volgt geprogrammeerd worden:

Display:

- Ga naar de VCO stand (knop 'C').					(43*.***            )

- Kies de betreffende frequentie en stel

eventueel SHIFT in.

- Druk op 'D'.								(  F                     )

- Druk op 'A'.

5  Wissen van een geheugen kanaal

Display:

- Ga naar de MEM stand (knop 'C’)					(** ******        )

- Kies het te wissen kanaal

- Druk op 'D'								(   F                    )

- Druk op 'C’

6  Wissen van de aanroep frequentie

Display:

- Ga naar de aanroep frequentie (knop 'B')				(A ******          )

- Druk op 'D'								(  F                     )

- Druk op 'A’

7  Scannen

De transceiver kan scannen in zowel Memory mode als in VFO mode:

Voor het scannen van alle frequenties:

- Ga naar de VFO mode met de knop ‘C’

- Druk op knop ‘*’

Voor het scannen van geheugen kanalen:

- Ga naar de memory mode met de knop ‘C’

- Druk op knop ‘*’

Druk op een willekeurige toets om het scannen te stoppen. Tijdens het scannen verschijnt er een S in het display.

Als de transceiver wacht op een bepaald kanaal, kan het scannen hervat worden door nogmaals op ‘*’ te drukken.

## 8  Bepaalde kanalen niet mee scannen

Het is mogelijk om bepaalde geheugen kanalen over te slaan tijdens het scannen.

Display:

- Ga naar de memory mode met de knop ‘C’				(**  ***             )

- Kies het betreffende kanaal

- Druk op ‘D’								(  F                     )

- Druk op ‘*’

Het verticale streepje boven het kanaalnummer geeft aan dat de transceiver het kanaal overslaat tijdens het scannen.

Om dit ongedaan te maken moeten dezelfde handelingen verricht worden. Het streepje zal dan verdwijnen.

9  Zendvermogen

Vermogen instellen:

Display:

- Druk op ‘D’								(  F                  )

- Druk op ‘1’

Het vermogen is nu in te stellen d.m.v. de up- en down toetsen en de toetsen 0 en #.

Bevestig met een willekeurige andere toets.

10  Inschakelen van de repeater-shift

De grootte van de shift staat standaard ingesteld op 1.6MHz, dit is te wijzigen in het MENU (Zie 1.9).

Het in- en uitschakelen van de shift gaat als volgt:

Display:

- Druk op 'D'								(   F                   )

- Druk op '#'

Drie toestanden zijn mogelijk:

- Shift staat uit								(** ***              )

- Shift negatief (Zendfrequentie 1.6MHz lager)			(** ***   -          )

- Shift positief (Zendfrequentie 1.6MHz hoger)			(** ***   +        )

11 Reverse shift

De reverse shift is bedoeld om tijdelijk te ontvangen op de zendfrequentie en andersom. Hiermee kan de ingang van een repeater beluisterd worden.

De reverse shift is in- en uit te schakelen door alleen op ‘#’ te drukken, zonder eerst op

‘D’ te drukken. Als de reverse shift ingeschakeld is, zal de shift indicator gaan

knipperen.

12 Squelch nivo instellen

Display:

- Druk op ‘D’								(  F                     )

- Druk op ‘2’

Het squelch nivo is nu in te stellen d.m.v. de up- en down toetsen en de toetsen 0 en #.

13  Het MENU

Wegens gebrek aan knoppen zijn de minst gebruikte functies en instellingen in een menu ondergebracht. In het menu kan d.m.v. de up- en  down toetsen en de toetsen 0 en # tussen de verschillende items gekozen worden.

De items kunnen gewijzigd worden door op 'D' te drukken. In dit geval verschijnt er een hoofdletter N in het display. Tijdens het doolopen ven de items is dit een kleine letter.

De items waabij een getal of tekst ingesteld moet worden kunnen eveneens gewijzigd worden met de 'D' toets, maar moeten bevestigd worden door op een ongebruikte toets, of op de 'D' toets te drukken.

Het menu is als volgt te benaderen:

- Druk op 'D'							(    F                      )

- Druk op '4'							(    n                      )

De menu items zijn als volgt:					De mogelijkheden:

- Shift								(       ****** kHz

Dit is de grootte van de repeater-shift. De waarde is in

te stellen met de cijfertoetsen en de draaiknop.

- Bereik							Fr              4344 /

VCO bereik. 4344 = 430-440, 3049 = 300-500		                  3049

- Scan mode							SC    Wacht op stil /

Geeft aan wat de transceiver doet tijdens het 		         Wacht even    /

scannen.							         Stop bij busy

- Scan mode							SC    Draaggolf       /

Bij 'draaggolf' kijkt de transceiver naar signaal sterkte,	         Squelch

dit is sneller. 'Squelch' is beter voor zwakke signalen.

- Piep								tP      Aan /

Toetsenbord piep.						         Uit

- Rogerpiep							rP      Aan /

Zendt een piep uit, voor het uitschakelen van de		         Uit

zender.

- ZVEI tonen							5t                         ***

Dit is de lengte van een ZVEI toon, gebruikt voor

5-toon oproep. De waarde is in te stellen met de

cijfertoetsen en de up- en sown toetsen.

- LCD licht							LC                       ***

De verlichting gaat *** seconde na de laatste handeling

automatisch uit.

- Instelling							IN	SAVE

Hier kunnen de huidige instellingen opgeslagen worden.

als de porto ingeschakeld wordt worden deze instellingen

gehandhaafd.

- Frequentie							Fr	SAVE

Hier kan de huidige frequentie opgeslagen worden.

als de porto ingeschakeld wordt worden deze instellingen

gehandhaafd.

14 Status menu

In het status menu zijn een aantal meetwaarden uit te lezen. D.m.v. de up- en down toetsen en de toetsen 0 en # zijn de meetwaarden te doorlopen, bij andere toets verlaat de porto ver het status menu.  In dit menu kan niets ingesteld worden.

Het status menu is als volgt te benaderen:

Display:

- Druk op 'D'								(   F                    )

- Druk op '5'								(   u                    )

De volgende meetwaarden zijn uit te lezen:

- Squelch							SQ:		      *

Dit is een indicatie van 1-33 voor de signaal / ruis

verhouding.

- Register test							tt:		****

Hier kan de inhoud van I/O registers gecontroleerd

worden.

# Text boxes

435.012L

435.0((

435.((( ((